TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA

Tulipalo on helpointa sammuttaa aivan sen alkuvaiheessa.

Jokaisen tulee pystyä käyttämään lähintä alkusammutinta! Alkusammutusta kannattaa yrittää aina. Alkusammuttimen käyttö ainakin hidastaa palon kehittymistä.

Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi seuraavasti tai jaa seuraavat tehtävät auttajia ollessa useita.

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat.

- Sulje ovet ja ikkunat estääksesi savun ja palon leviämistä.

- Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta hätänumeroon 112.

- Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole.

- Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa.

- Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen sekä kerro välittömästi paloviranomaiselle onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetut toimenpiteet.

- Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle, joka on Parkinkenttä.

Poistumaan kehotetut (eivät välittömässä vaarassa olevat) sulkevat koneet ja laitteet, ikkunat sekä kaikki ovet ja poistuvat ennalta määrätylle kokoontumispaikalle.

Kerrostalopaloissa savu- ja palokaasut pääsevät usein leviämään porraskäytävään täyttäen sen kokonaan näkyväisyyden jäädessä vain muutamaan kymmeneen senttimetriin.

Savu on lisäksi erittäin myrkyllistä, jonka hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin nopeasti.

Jos palo on muualla kuin omassa huoneistossa ja porraskäytävässä on savua, toimi seuraavasti

- Jää asuntoon ja ole rauhallinen.

- Kerrostaloissa jokainen asunto on tehty omaksi palo-osastokseen (”palolokero”)
josta palon nopea leviäminen toiseen asuntoon on estetty rakenteellisin toimenpitein.

- Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, asuntoon jääminen ei.

- Mene parvekkeelle tai ikkunan luo ja herätä huomiota

- huutamalla

- vilkuttamalla valoja

- heiluttamalla jotain näkyvää

- voit myös soittaa hätänumeroon 112 ja kertoa tarkan osoitteen missä olet.

- Laske varmuuden vuoksi vettä ammeeseen tai lavuaareihin.

- Jos asuntoon alkaa tulla savua ovien raoista, postiluukusta tai ilmanvaihto-
venttiileistä, tuuleta ja tiivistä vuotokohdat kosteilla tekstiileillä.

- Jos asunnon ovi alkaa kuumeta, jäähdytä sitä vedellä.

- Jos liekit lyövät asunnon ikkunoihin, siirrä helposti syttyvät tavarat pois
ikkunoiden läheisyydestä.

- Noudata viranomaisten antamia ohjeita.